ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРЕНАЖЕРА HYPER EXTENSION & ROMAN CHAIR

(ГИПЕР ЭКСТЕНЗИЯ И РИМСКИЙ СТУЛ)

МОДЕЛЬ: F670

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ

Примите наши поздравления и благодарность за то, что вы выбрали систему силовой тренировки Hyper Extension & Roman Chair. Тренажер Hyper Extension & Roman Chair предоставляет внушительный набор упражнений для силовой тренировки с целью развития всех основных групп мышц. Являются ли вашей целью кардиотренировки, стройное подтянутое тело или впечатляющий размер мышц и сила, с помощью Hyper Extension & Roman Chair вы добьетесь желаемых результатов. Для вашей безопасности и пользы прочтите данную инструкцию по эксплуатации и сопутствующую литературу до начала использования Hyper Extension & Roman Chair. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего обращения.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Существует определенный риск при использовании данного типа оборудования. Проконсультируйтесь со своим врачом перед выполнением этой или какой-либо другой тренировочной программы.

Особенно это касается людей в возрасте после 35 или лиц, находящихся в группе риска по здоровью. Компания не несет ответственности за травмы или повреждения  имущества, вызванные использованием данного оборудования.

1.	Данное оборудование должно быть установлено на ровной плоской поверхности для должного функционирования.

2.	Регулярно протирайте мягкие поверхности и раму. Мы рекомендуем использовать теплую мыльную воду. Не используйте грубые или абразивные химикаты.

3.	Каждый раз перед использованием проверяйте и подтягивайте все детали. Заменяйте любые изношенные детали незамедлительно. Несоблюдение этого может привести к серьезной травме.

4.	Не допускайте приближения детей к тренажеру Hyper Extension & Roman Chair в любое время.

5.	Не приближайте руки к подвижным частям тренажера, держитесь только за обозначенные ручки.

6.	При регулировке сидения убедитесь, что пружинный фиксатор полностью зацеплен. В противном случае сиденье может соскользнуть, что может привести к серьезной травме.

7.	Тренируйтесь с осторожностью во избежание травм.

8.	Если вы не уверены в правильности использования системы силовой тренировки Hyper Extension & Roman Chair, позвоните местному дилеру оборудования BODYCRAFT.

ТАБЛИЦА ДЕТАЛЕЙ

NO	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО

1	СТАБИЛИЗАТОР	2

2	ПЕРЕДНЯЯ ОПОРА	1

3	ГЛАВНАЯ РАМА	1

4	СТОЙКА В СБОЕ	1

5	РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА	1

6	ОПОРНАЯ ПЛИТА	1

7	ДЕРЖАТЕЛЬ СИДЕНЬЯ	1

8	ПЕРЕКЛАДИНА РУЧЕК	1

9	ОПОРНОЕ СКРЕПЛЕНИЕ	2

10	ПОДУШКА ДЛЯ БЕДЕР	1

11	МЯГКИЙ ВАЛИК	2

12	РУЧКА(в собранном виде)	2

13	60 MM ЗАГЛУШКА	2

14	60 MM КРУГЛАЯ ЗАГЛУШКА	2

15	50 MM КВАДР. ЗАГЛУШКА	1

16	45 MM КВАДР. ЗАГЛУШКА	1

17	20 X 40 ПРЯМОУГ. ЗАГЛУШКА	2

18	1" КРУГЛАЯ ЗАГЛУШКА	2

19	50 MM КВАДР. ВСТАВКА	2

(в собранном виде)

20	50 MM КВАДР. ВКЛАДЫШ	2

(в собранном виде)

21	1/2" МЕТАЛ. ВКЛАДЫШ	2

22	ПРУЖИННЫЙ ФИКСАТОР	1

23	РУЧКА БЫСТРОГО РАЗМЫКАНИЯ	2

24	1/2" X 3-1/8" ШЕСТИГРАН. БОЛТ	1

25	3/8" X 3" ШЕСТИГРАН. БОЛТ	4

26	3/8" X 2-1/2" ШЕСТИГРАН. БОЛТ 	2

27	5/16" X 1-3/4" ШЕСТИГРАН. БОЛТ 	2

28	5/16" X 1" ВНУТРЕН. БОЛТ	4

29	5/16" X 5/8" ВНУТРЕН. БОЛТ	6

30	3/8" ПЛОСКАЯ ШАЙБА	12

31	5/16" ПЛОСКАЯ ШАЙБА	6

32	5/16" ИЗОГНУТАЯ ШАЙБА	4

33	1/2" ГАЙКА	1

34	3/8" ГАЙКА	6

35	5/16" ГАЙКА	2

ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

ШАГ ПЕРВЫЙ

Для облегчения процесса установки не затягивайте болты, пока не прочитаете инструкцию.

- Вставьте Стойку в Сборке (4) в Главную Раму (3), затем присоедините Главную Раму(3) к Стабилизатору(1), используя три 5/16” X 5/8” Внутренних Болта (29) и три 5/16”  Плоских Шайбы (31) . Поставьте две 60 mm Заглушки(14) на Стабилизатор (1) и одну 45 Квадратную Заглушку (16) на Стойку(4).

- Присоедините Переднюю Опору (2) к Стабилизатору (1), используя три 5/16” X 5/8” Внутренних Болта (29) и три 5/16” Плоских Шайбы (31). Поставьте две 60mm Заглушки(13) на Стабилизатор (1).

- Присоедините Главную Раму (3) к Передней Стойке (2), используя два 3/8” X 3” Шестигранных Болта (25), четыре 3/8” Плоских Шайбы (30) и две 3/8” Гайки (34). Прикрепите два Опорных Скрепления (9) к Главной Раме(3)  и Передней Опоре (2), используя два 3/8” X 3” Шестигранных Болта(25), четыре 3/8” Плоских Шайбы(30) и две 3/8” Гайки (34).

ШАГ ВТОРОЙ

- Присоедините Опорную Пластину (6) к Стойке в Сборке (4), используя два 3/8” X 2-1/2” Болта(26), четыре 3/8” Плоских Шайбы (30) и две 3/8” Гайки (34). Поставьте 50 mm Заглушку (15) на Опорную Пластину (6).

- Вставьте Регулир. Опору (5) в Стойку в Сборке (4). Намочите Мягкие Валики (11) водой и натяните их с каждой стороны круглой перекладины Регулир. Опоры(5). Поставьте 1” Заглушки с каждой стороны перекладины.

- Присоедините Держатель Сиденья (7) к Главной Раме (3), используя 1/2” X 3-1/8” Болт (24), и 1/2” Гайку (33). Угол Держателя Сиденья может регулироваться с помощью Пружинного Фиксатора (22). Присоедините Подушку для Бедер (10) к Держателю Сиденья (7), используя четыре 5/16” X 1” Внутренних Болта (28). Поставьте две 20mm X 40mm Заглушки (17)на Держатель Сиденья (7).

- Присоедините Перекладину Ручек (8) к Главной Раме (3), используя два 5 /16” X 1-3/4” Болта (27), четыре 5/16” Изогнутых Шайбы (32) и две 5/16” Гайки (35). Пожалуйста, обратите внимание на то, что Перекладина ручек должна находиться в горизонтальной позиции по отношению к полу.

Убедитесь, что все болты и гайки расположены правильно. Затяните болты.

Установка завершена! Пожалуйста, выполните следующие пункты перед использованием тренажера BODYCRAFT Hyper Extension & Roman Chair :

1.	Убедитесь, что все болты надежно завинчены.

2.	Наслаждайтесь многими годами Спортивного Образа Жизни!

Спасибо за то, что вы приобрели тренажер Bodycraft Hyper Extension &Roman Chair. Если у  вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, позвоните местному дилеру оборудования BodyCraft.